## Slide 1: ПОВЫШЕНИЕ КАЧЕСТВА РАДИОЛОКАЦИОННХ ИЗОБРАЖЕНИЙ ЗА СЧЁТ ФИЛЬТРАЦИИ МУЛЬТИПЛИКАТИВНОГО ШУМА С ПОМОЩЬЮ МЕТОДОВ ГЛУБОКОГО ОБУЧЕНИЯ
Санкт-Петербургский политехнический университет Петра Великого
Институт электроники и телекоммуникаций
Выполнил: студент гр. 4931101/90102 Научный руководитель: ассистент ВШПФиКТ, к.т.н Научный руководитель: профессор ВШПФиКТ, д.т.н | Баташев В. В. Павлов В. А. Макаров С. Б.

## Slide 2: Цель и задачи
Цель работы:
Разработка и применение алгоритмов фильтрации мультипликативного спекл-шума на основе методов глубокого обучения для повышения качества радиолокационных изображений.
Задачи:
Разработка архитектур нейронных сетей.
Обучение нейронных сетей на наборе данных.
Оценка качества полученных фильтров при помощи метрик.
Сравнение различных подходов.

## Slide 3: Радиолокационные изображения
Рис. 1. Дистанционное зондирование поверхности при помощи РСА
Рис. 2. Радиолокационное изображение

## Slide 4: Спекл-шум
Рис. 4. Плотность распределение Рэлея
Параметр масштаба [1]
Рис. 3. Радиолокационное изображение
1. Тузова А.А., Павлов В.А., Белов А.А. Подавление мультипликативного шума на радиолокационных изображениях. Известия высших учебных заведений России. Радиоэлектроника. 2021;24(4):6-18. https://doi.org/10.32603/1993-8985-2021-24-4-6-18

## Slide 5: Создание набора данных для обучения
Рис. 5. Изображение до наложения шума (сверху) и после (снизу)
, (1)
где изображение с наложенным шумом
– исходное изображение без шума,
спекл-шум

## Slide 6: Архитектура нейронной сети
Рис. 6. Архитектура нейронной сети для задач: классификации (сверху), регрессии (снизу)
зашумлённые данные на входе,
предсказываемый ответ,
ширина скользящего окна.
Обучающая выборка: 400000 примеров

## Slide 7: Результаты
Тип фильтра | Размер окна N, пикселей | Количество скрытых слоёв | Использование нормализации на входе | SSIM | GMSD
ИНС Регрессия | 77 | 4 | Нет | 0,877 | 0,056
ИНС Регрессия | 77 | 4 | Да | 0,846 | 0,064
ИНС Классификация | 77 | 4 | Нет | 0,864 | 0,062
ИНС Классификация | 77 | 4 | Да | 0,863 | 0,065
Фильтр анизотропной диффузии | - | - | - | 0,825 | 0,078
Оценки моделей проводились на 1000 оптических изображений с наложенным спекл-шумом.
Оптимальные параметры фильтра анизотропной диффузии:

## Slide 8: Результаты
а)
б)
в)
Рис. 7. а – Радиолокационное изображение;
б – применение фильтра анизотропной диффузии;
в – применение нейросетевого фильтра: регрессия без нормализации

## Slide 9: Выводы
Разработаны алгоритмы фильтрации мультипликативного спекл-шума на базе нейронных сетей.
Получены результаты сравнения нейросетевого подхода и классического
Проведена оценка работы фильтров при помощи метрик для сравнения структуры изображений: SSIM и GMSD.
Фильтр на базе искусственных нейронных сетей показывает более высокие значения метрик SSIM и GMSD на 0,05 и 0,022 соответственно, по сравнению с фильтром анизотропной диффузии.
Лучшие результаты достигаются применением нейронной сети с задачей регрессии без нормализации, составляют 0,877 для SSIM и 0,056 для GMSD.

## Slide 10: Спасибо за внимание!

## Slide 11: Создание набора данных для обучения
Рис. 9. Преобразование матрицы в вектор-столбец X
Рис. 8. «Скользящее окно» на зашумлённом изображении
ширина прямоугольного окна. В данном случае 3

## Slide 12: Создание набора данных для обучения
Рис. 10. Получение y из исходного изображения без шума
Изображение без шума
Изображение с шумом
истинное значение пикселя,
пиксель на зашумлённом изображении, с соответствующими координатами.

## Slide 13: Обучение нейронной сети
Тип задачи | Функция потерь
Регрессия | 
Классификация | 
Тип задачи | Функция потерь
Регрессия | 
Классификация | 
Параметры модели:
Оптимизатор: Adam
Шаг обучения на первой эпохе: 0,1
Уменьшение шага обучения каждые 5 эпох: в 10 раз
Количество эпох: 20
Обучающая выборка: 400000 примеров
среднеквадратичная ошибка,
кросс-энтропия,
истинный ответ,
предсказываемый ответ,
вектор с индексом истинного класса,
предсказываемая вероятность принадлежности к классу
количество примеров.

## Slide 14: Результаты
Рис. 11. Срез на изображении
Рис. 12. Разность между интенсивностью пикселей на срезе оригинального изображения и рассматриваемого

## Slide 15: Результаты
Рисунок 13. Разность между изображением без шума и зашумлённым после применения:
а – фильтра анизотропной диффузии;
б – нейросетевого фильтра с задачей регрессии без нормализации
а)
б)

## Slide 16: Результаты
Название среза |  | 
Исходное изображение | 0 | 0
Зашумлённое изображение | 34,34 | 7,44
Анизотропная диффузия | 34,98 | 2,65
Регрессия с нормализацией | -1,66 | 1,43
Регрессия без нормализации | -1,97 | 1,33
Классификация с нормализацией | -1,7 | 1,38
Классификация без нормализации | -1,47 | 1,34
Название среза |  | 
Исходное изображение | 0 | 0
Зашумлённое изображение | 34,34 | 7,44
 | 34,98 | 2,65
Регрессия с нормализацией | -1,66 | 1,43
Регрессия без нормализации | -1,97 | 1,33
Классификация с нормализацией | -1,7 | 1,38
Классификация без нормализации | -1,47 | 1,34