## Slide 1
ЧИСЛЕННОЕ МОДЕЛИРОВАНИЕ ДВУМЕРНЫХ СВЕРХЗВУКОВЫХ ТЕЧЕНИЙ ГАЗА В ПАКЕТЕ OPENFOAM
Выполнил: студент гр. 5030301/80101 Э. Г. Гулиев
Руководитель: доцент ВШПМиВФ, к.ф.-м.н. А. А. Смирновский
Консультант: доцент ВШПМиВФ, к.ф.-м.н. Е. В. Колесник
Выпускная квалификационная работа
Санкт-Петербургский политехнический университет Петра Великого
Физико-механический институт
Высшая школа прикладной математики и вычислительной физики
Санкт-Петербург
2022

## Slide 2
Введение
Цели работы:
  Реализация методов аппроксимации конвективных потоков в решателе пакета OpenFOAM для расчёта существенно сжимаемых течений
  Тестирование пакета OpenFOAM применительно к задачам газовой динамики:
    Одномерное нестационарное течение в ударной трубе (задача о распаде разрыва)
    Стационарное течение идеального газа в плоском канале с центральным клином
    Стационарное обтекание цилиндра гиперзвуковым однородным потоком газа
Задачи работы:
  Реализация методов аппроксимации конвективных потоков в пакете OpenFOAM
  Выбор тестовых задач, проведение сопоставительных расчетов
  Исследование особенностей применения ограничителей в процедуре реконструкции газодинамических переменных

## Slide 3
Пакет прикладных программ OpenFOAM
OpenFOAM – открытая интегрируемая платформа для численного моделирования задач механики сплошных сред. Библиотеки OpenFOAM написаны с использованием объектно-ориентированного программирования на ЯП С++.
Обоснованность выбора:
  Открытый исходный код
  Основан на МКО
  Имеется решатель для расчета течений сжимаемого газа с большими скоростями
  Содержит множество примеров и тестовых задач
  Программный интерфейс MPI (Message Passing Interface) для проведения параллельных вычислений

## Slide 4
Математическая модель
Интегральная формулировка законов сохранения:
Требования к схеме:
  Разрешение разрывов без образования осцилляций;
  Аппроксимация гладких решений с максимально высоким порядком точности.
?
!
Дискретизация уравнения по МКО:
Аппроксимация производной по времени:

## Slide 5
Методы сквозного счета
Методы годуновского типа
Методы поиска решения с разрывами
Методы расщепления потоков
Методы с выделением разрывов
Kurganov-Tadmor
AUSM
HLL
HLLC
AUSM+
Rusanov
Godunov
Roe
Kurganov
– есть в OpenFOAM
– добавлены
Расчет по всей области проводится по единому алгоритму
Выделение разрывов. Соотношения Рэнкина-Гюгонио

## Slide 6
Повышение порядка точности численных методов
  Проведение реконструкции переменных на грани ячейки для повышения порядка точности
  Возможно возникновение значительных осцилляций в области разрывов
  Теорема Годунова (не существует линейной монотонной схемы повышенного порядка точности)
  Использование специальных методов с ограничителями –>> TVD
Ограничитель вводится следующим образом:
MM – MinMod, VL – VanLeer, VA – VanAlbada

## Slide 7
Сверхзвуковое течение в плоском канале с центральным клином: регулярное отражение
Рис. 1. Поля числа Маха, рассчитанные по схеме Курганова-Тадмора с применением ограничителя MM
Рис. 2. Распределения относительного давления вдоль горизонтальной линии y = 0.75
Рис. 3. Расчетная область

## Slide 8
Сверхзвуковое течение в плоском канале с центральным клином: регулярное отражение
Рис. 4. Расчетная сетка
Рис. 5. Поля числа Маха, полученные с применением ограничителя VanLeer
Рис. 6. Распределения давления вдоль нижней стенки канала

## Slide 9
Сверхзвуковое течение в плоском канале с центральным клином: маховское отражение
Рис. 9. Поля числа Маха, рассчитанные по схеме Курганова-Тадмора с применением ограничителя MM
Рис. 10. Распределения относительного давления вдоль горизонтальной линии y = 0.85
Рис. 11. Расчетная область

## Slide 10
Сверхзвуковое течение в канале с центральным клином: маховское отражение
Рис. 12. Расчетная сетка
Рис. 13. Поля числа Маха, полученные с применением ограничителя VanLeer
Рис. 14. Распределения относительного давления вдоль горизонтальной линии y = 0.85

## Slide 11
Сверхзвуковое обтекание цилиндра
Рис. 15. Расчетная область и сетка
Рис. 16. Поля числа Маха, рассчитанные по схеме Курганова-Тадмора с применением ограничителя MM для двух режимов течения

## Slide 12
При обтекании цилиндра высокоскоростным потоком возникает отошедший скачок уплотнения, относительное расстояние до которого можно определить по следующей формуле:
Сверхзвуковое обтекание цилиндра
Табл. 1. Относительные расстояния от цилиндра до головной ударной волны
Рис. 17. Распределения относительного давления вдоль горизонтальной линии y = 0

## Slide 13
Рис. 18. Поля числа Маха, рассчитанные по схемам: AUSM (a), AUSM+ (b), HLL (c), HLLC (d), Русанова (e), Курганова-Тадмора ( f ) с применением ограничителя VL

## Slide 14
Одномерное нестационарное течение в ударной трубе
Ударная труба разделена тонкой диафрагмой на камеру высокого и низкого давления. В начальный момент времени диафрагма сносится, и толкающий газ начинает проникать в камеру низкого давления, сжимая перед собой рабочий газ. По рабочему газу бежит ударная волна, а по толкающему – волна разрежения в противоположную сторону.
Рис. 1.19. Распределения скорости, давления и плотности, полученные по схеме Курганова-Тадмора с применением ограничителя MM: 1 – невозмущенный исследуемый газ, 2 – фронт ударной волны, 3 – область сжатого газа между контактным разрывом и ударной волной, 4 – фронт контактного разрыва, 5 – область, занятая центрированной волной разрежения, 6 – область, соответствующая начальному состоянию газа, U0 – скорость спутного потока

## Slide 15
Заключение
  В решатель OpenFOAM добавлены программные модули для аппроксимации вектора конвективных потоков по схемам AUSM, AUSM+, HLL, HLLC, Русанова
  Граничное условие на непроницаемой поверхности в виде нулевого градиента приводит к возникновению нефизических осцилляций около излома поверхности, которые впоследствии оказывают существенное влияние на поле течения
  Сопоставление решений, полученных по различным схемам в случае маховского отражения, показало, что существенные отличия наблюдаются в области дозвукового течения за «ножкой Маха». При применении схем AUSM, AUSM+, HLLC наблюдаются сильные осцилляции, когда как схемы HLL, Русанова и Курганова-Тадмора дают гладкое решение (при этом результаты, полученные с использованием схем Русанова и Курганова-Тадмора, практически совпадают)
  В задаче стационарного обтекания цилиндра однородным потоком перед фронтом ударной волны наблюдаются сильные осцилляции для схемы HLLC, связанные с ее малой диссипативностью
  В задаче одномерного нестационарного течения в ударной трубе получено приемлемое согласие численного распределения параметров газа с аналитическим решением